Хрулев Александр Эдуардович – канд. техн. наук, ст. науч. сотр., руководитель Бюро моторной экспертизы Специализированного

моторного центра "АБ-Инжиниринг", член Палаты судебных экспертов, Москва, РФ, email: ab@abengine.ru.

Кочуренко Юрий Вильевич – руководитель Центра механической обработки "АБ-Инжиниринг", Одесса, Украина,

email: osuma@mail.ru.

ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИИ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ В

ИССЛЕДОВАНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВС И ИХ РОЛЬ В ПРАВИЛЬНОМ

ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Цель работы

Показать важность использования правильной

терминологии и проверенных данных нормативнотехнической

документации, выработать общий

подход и рекомендации к исследованию причин

наиболее сложных неисправностей ДВС, связанных,

главным образом, с производственными дефектами.

Несмотря на простоту определения, на практике

исследователи, выполняющие исследования

причин неисправностей ДВС, нередко путают термин

"дефект" с терминами "неисправность", "повреждение",

"отказ". В результате в заключениях используется терминология, по меньшей мере, не

вполне соответствующая стандартам, что требует

более подробного рассмотрения.

Согласно более старым стандартам (например,

[1]) термин "дефект" применяется для готовой продукции

промышленного производства - при контроле

качества при ее изготовлении и ремонте. В то

же время термин "дефект" не распространяется на

последующее использование (эксплуатацию) продукции.

Напротив, термин "неисправность" применяют

при использовании (эксплуатации), хранении и

транспортировании продукции