Термины и определения:

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 15467-79

38. Дефект -  Каждое отдельной несоответствие продукции

установленным требованиям.

40. Дефектное изделие    - Изделие, имеющее хотя бы один дефект

41. Явный дефект    - Дефект, для выявления которого в нормативной

документации, обязательной для данного вида контроля, предусмотрены соответствующие правила, методы и средства

42. Скрытый дефект        -  Дефект, для выявления которого в нормативной документации, обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены соответствующие правила, методы и средства

43. Критический дефект    -  Дефект, при наличии которого использование продукции по назначению практически невозможно  или недопустимо

44. Значительный дефект    -   Дефект, который, существенно влияет на использование продукции по назначению и (или) на ее долговечность; но не является критическим

45. Малозначительный дефект    -    Дефект, который существенно не влияет на использование продукции по назначению и ее долговечность

46. Устранимый дефект    -  Дефект, устранение которого технически возможно и

экономически целесообразно

47. Неустранимый дефект   -  Дефект, устранение которого технически невозможно

или экономически нецелесообразно

НАДЕЖНОСТЬ В ТЕХНИКЕ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 27.002-89

Неисправное состояние Неисправность - Состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации

Повреждение - Событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния

Отказ - Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта

Сбой - Самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством оператора

Производственный отказ - Отказ, возникший по причине, связанной с

несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления или ремонта, выполняемого на ремонтном предприятии

Эксплуатационный отказ - Отказ, возникший по причине, связанной с нарушением установленных правил и (или) условий эксплуатации

Деградационный отказ - Отказ, обусловленный естественными процессами

старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблюдении всех установленных правил и (или) норм проектирования, изготовления в эксплуатации